LKM12 19.10.00

KA 1,1

Ohne Rechner

Die Zahl 10 soll so in zwei Summanden zerlegt werden, dass die Summe der Quadrate möglichst klein wird. Wie groß ist diese Summe dann? Skizzieren Sie die Zielfunktion.

Durch die Punkte (2 | 2), (4 | 5) und (6 | 8) soll eine Ursprungsgerade gelegt werden, die ‚möglichst gut passt’. Bestimmen Sie die Steigung dieser Geraden zeichnerisch. Wie kann die Steigung berechnet werden?

a) Wie ist das bestimmte Integral definiert? Erläuterung mit Skizze.

b) Welche Funktionen haben die Ableitung f(x) = F’(x) = x3 – 8x2 + 16x. Skizzieren Sie f(x) und zwei Funktionen F(x).

Mit Rechner

wie 1.

wie 2. aber nur Berechnung der Steigung.

Die Funktion f(x) aus Aufgabe 3 b) schließt mit der x-Achse von 0 bis 4 eine Fläche ein.

a) Zeichnen Sie f(x) und berechnen Sie mit leftsum() Näherungswerte für Zerlegungen in 20, 21, 22 und 23 Streifen.

b) Wie lautet der allgemeine Term, den man mit leftsum() für eine Zerlegung in n Streifen erhält? Welchen Grenzwert hat er (Skizze und Begründung)?

c) Zeichnen Sie in das Schaubild von f(x) auch F(x) ein und kommentieren Sie die Zeichnung.